## Slide 1: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況一：5012教具板 ESP8266 WiFi連線 + 教室實體網路線
5012教具板
ESP8266 - WiFi
集線交換器
指定或分派IP給學生電腦
ex: 12.34.56.1
ex: 12.34.56.2
ex: 12.34.56.3
由集線交換器指定一個固定的 IP 給 AP
(ex : 12.34.56.50)
使用 Port Forwarding 轉發功能
ex :
12.34.56.50:4001  第一個ESP8266
12.34.56.50:4002  第二個ESP8266
基地提供的AP
綁定 ESP8266 MAC對應埠號
12.34.56.50:4001
電腦教室全班教學首選模式

## Slide 2: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況一：5012教具板 ESP8266 WiFi連線 + 教室實體網路線
概念：
(1) 個人電腦和AP的IP由集線器分派指定，ESP8266由AP綁定MAC
(2) AP的WAN port接到 集線器 的LAN port
(3) AP用Port Forwarding轉發方式指定不同的埠號給每一個ESP8266
 經過指定轉發設定，每一個8266的IP都相同，但是埠號不同
 第一個8266 對應到 IP:4001 (ex: 12.34.56.50:4001)
 第二個8266 對應到 IP:4002
ex: 12.34.56.50
5012教具板
ESP8266 - WiFi
集線器
AP
ex: 12.34.56.1
電腦教室全班教學首選模式

## Slide 3: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況一：5012教具板 ESP8266 WiFi連線 + 教室實體網路線
個人電腦負責執行NKNUBLOCK程式，控制教具板
電腦與教具板必須連線，才能讀取感測數值或控制元件
連線方式： 1. 透過AP無線訊號連線(推薦模式)
2. 使用USB線
程式是在個人電腦上執行，
ESP8266是教具板與NKNUBLOCK程式之間溝通的橋樑
將個人電腦和5012教具板視為一體
兩部電腦(兩個程式)之間通訊：
使用 IoT 通訊積木 (例如【UDP-發】、【TCP-發】)
例如：將A教具板上面感測到的溫度傳送給電腦B
電腦A 程式讀取教具板的溫度感測值
 集線交換器  電腦B
全班教學模式
5012教具板
ESP8266
電腦與教具板連線成功
程式才能讀取感測數值或控制元件
橋樑
A
B
電腦教室全班教學首選模式

## Slide 4: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況一：5012教具板 ESP8266 WiFi連線 + 教室實體網路線
程式燒錄到教具板的晶片中，教具板上的晶片負責執行程式
ESP8266轉變為教具板與雲端電腦之間的通訊介面，
不需再和NKNUBLOCK程式連線
ESP8266連上AP後，即可將資料或數據傳送到指定雲端上面的電腦
5012教具板
ESP8266
A
脫機應用模式
5012教具板
ESP8266
B
成品韌體燒入連線模式

## Slide 5: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況二：ESP8266 當成 AP路由器使用
概念：將ESP8266當成無線基地台，找到它的SSID登入，筆電的無線網卡與它相連
優點：不需再準備一部AP，NKNUBLOCK程式可直接和教具板連線
限制：筆電不能再連到外網，除非有第二個網卡
ESP8266 AP模式
從ESP8266 AP模式取得IP
192.168.4.xx
IP為 192.168.4.1
SSID：ESP8266-XX:XX:XX:XX:XX:XX
密碼：12345678
個人筆電自學連線模式

## Slide 6: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況三：5012教具板 ESP8266 WiFi連線 + 教室WiFi網路連線
一般教室較少這樣配置，與情況一概念相同
5012教具板
ESP8266 - WiFi
AP1 無線交換器
指定或分派 IP 給學生電腦
ex: 12.34.56.1
ex: 12.34.56.2
ex: 12.34.56.3
使用 Port Forwarding 轉發功能
ex :
12.34.56.50:4001  第一個ESP8266 12.34.56.50:4002  第二個ESP8266
基地提供的AP
綁定 ESP8266 MAC對應埠號
12.34.56.50:4001
由無線交換器指定一個固定的 IP 給 AP
(ex : 12.34.56.50)
其他網路架構參考模式

## Slide 7: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況三：5012教具板 ESP8266 WiFi連線 + 教室WiFi網路連線
概念：
(1) 筆電和AP2的IP由AP1分派指定，ESP8266由AP綁定MAC
(2) AP2的WAN port接到 AP1的LAN port
(3) AP2用Port Forwarding轉發方式指定不同的埠號給每一個ESP8266
 經過指定轉發設定，每一個8266的IP都相同，但是埠號不同
 第一個8266 對應到 IP:4001 (ex: 12.34.56.50:4001)
 第二個8266 對應到 IP:4002
ex: 12.34.56.50
5012教具板
ESP8266 - WiFi
AP1
AP2
ex: 12.34.56.1
其他網路架構參考模式

## Slide 8: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況三：5012教具板 ESP8266 WiFi連線 + 教室WiFi網路連線
WiFi 訊號的路徑
(1) NKNUBLOK程式和教具板之間的連線
(2) IoT積木傳送的資料：不會經過AP2
筆電
NKNUBLOCK程式
基地提供的AP2
學校教室的AP1
教具板
ESP8266
AP1
筆電 1
NKNUBLOCK程式
筆電 2
NKNUBLOCK程式
其他網路架構參考模式

## Slide 9: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況四：小型的共備研習時，共用一部AP連線
概念：筆電和ESP8266在同一個網段，所有通訊都在同一部AP，包含
(1) NKNUBLOK程式和教具板之間的連線
(2) IoT積木傳送的資料
限制：當連線數太多時，通訊容易中斷
時機：無法在已設定好環境的電腦教室研習時，不建議在教學使用
5012教具板
ESP8266 - WiFi
無線AP
分派IP給筆電
(ex: 192.168.66.XX)
ex: 192.168.66.11
ex: 192.168.66.12
ex: 192.168.66.13
(ex: 192.168.66.1)
分配IP 給 ESP8266
(ex: 192.168.66.xx)
其他網路架構參考模式

## Slide 10: NKNUBLOCK IoT 網路環境架構
情況五：5012教具板USB連線 + 教室實體網路線(或WiFi網路連線)
IoT積木的訊號透過集線器或AP傳輸
若ESP8266晶片故障無法連線時，可用此方式替代(不推薦)
5012教具板
USB連線
集線交換器
指定或分派IP給學生電腦
192.168.66.1
192.168.99.2
192.168.99.3
無線AP
指定或分派IP給學生電腦
5012教具板
USB連線
192.168.99.1
192.168.99.2
192.168.99.3
其他網路架構參考模式