## Slide 1
學校：桃園市中壢區青埔國民小學
參賽者：黃志成、曾裕璋、翁淑惠
微課程教材名稱：智能節電小幫手
壹. 課程架構
貳. 情境主題：
智能節電小幫手
微課程一
智能偵測裝置
主題
微課程二
智能調光裝置
微課程三
智能空調裝置
專題
智能節電小幫手
項目
經過了前面三個微課程的練習, 請你發揮創意製作一個智能節電子幫手, 你能結合前面三個微課程的內容成一個系統嗎? 或是你想要創作一個更特別的節電系統呢?
天氣悶熱時可以先開啟風扇讓空氣流通,降低室內溫度。可以用什麼方式來模擬預設溫度一到就自動開啟風扇呢?
依據教育部規定教學空間應確保桌面照度不低於500勒克斯(LUX),你知道現在桌面的光照度充足嗎?光照度不夠時怎麼辦?
可以用什麼方式來模擬偵測到有人坐在書桌前呢?偵測到有人的時候,需要發出提示動作時,可以怎麼做?
情境
問題
進行前
熟悉模組
(教師教學)
進行中
深究實作
(學生仿作創作)
進行後
發表討論
作品修正
偵測無使用者,
關閉智能節電系統。
偵測有使用者,
開啟智能節電系統。
參. 課程進行：
肆. 情境流程圖
開始
有人嗎?
是
否
關閉系統
開啟系統
智能節電小幫手影片
微課程1
微課程2
微課程3
專題
情境主題:
智能偵測裝置
問題:
有人在嗎？
情境主題:
智能調光裝置
問題:
我的桌面照度夠嗎？
情境主題:
智能空調裝置
問題:
悶熱時能自動空調嗎？
情境主題:
智能節電小幫手
問題:
設計一個節電系統
(能源效率)
(調適行動)
(自然資源
高效使用)
智能節電小幫手
陸. 積木程式堆疊
伍. 程式流程圖
偵測情境
開啟系統情境
關閉系統情境
偵測情境
超音波感測器持續偵測
系統關閉情境
1.在OLED顯示 close system
2.關閉ws2812燈條
3.關閉風扇
系統開啟情境
1.在OLED顯示 open system
2.讀取溫溼度感測器
3.讀取光照度感測器
4.依光照度來調整桌(ws2812)的亮度
5.依溫度來調整風扇是否開啟
開始
將超音波感測器偵測到的值放入dist變數中
光照度感應器感測lux數值
1.建立變數「溫度」。
2.將溫溼度感測器測到的值放入變數「溫度」中。
光照度<500lux?
溫度>28度C?
ws2812燈條紅、藍、綠
數值設為0
ws2812燈條紅、藍、綠數值設為30
數位腳位13輸出為高電位
數位腳位13輸出為低電位
dist<50?
是
否
OLED顯示open system
OLED顯示close system
ws2812燈條紅、藍、綠
數值設為0
數位腳位13輸出為低電位
是
否
是
否