## Slide 1
專題導向式．微課程模組
多功能睡眠鐘教材簡報
適用年級：五、六年級

## Slide 2
教具名稱 | 5012智慧數控教具平台
課程名稱 | 多功能睡眠鐘
運算思維/創意實作 | ■程式流程圖 □演算法步驟 ■創意實作 ■教師手冊
編撰教師 | 王新昌、陳錦亭 (南大附小行星基地)
編撰基地或聯盟 | 南大附小區域基地小聯盟
課程影片 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLhAM0uL_UKJ2Ku6lYXOrPW3Qc46-PKlm4 (共17部)
建議授課節數 | 12節

## Slide 3
先備知識 (可多選) | ■循序結構 □選擇結構 ■重複結構 □變數 □算術運算 | □邏輯運算 □陣列 ■模組化程式(函式)設計 □排序演算法 □搜尋演算法
學習內容 | □循序結構 ■選擇結構(微1.微3) □重複結構 ■變數(微2.微3) ■算術運算(微2) | ■邏輯運算(微1.微3) □陣列 □模組化程式(函式)設計 □排序演算法 □搜尋演算法 □資料蒐集與表達 □物聯網與雲端系統 □數位資料表示法
請依教材設計自行檢核主要學習內容及先備知識項目勾選

## Slide 4
大綱
  主題&計畫擬定、專案評量表
  微課程1實作探究：語音電子鐘
  微課程2實作探究：光纖呼吸燈
  微課程3實作探究：百搭智能開關
  1.情境主題及目的
  2.情境分析及情境流程圖
  3.情境流程圖 vs 程式流程圖(學生填空用)
  4.情境流程圖 vs 程式流程圖(教師用)
  5.程式流程圖 vs 積木程式堆疊
  自主創意實作
  專案分享與評量
  附件：教學影片列表
  附件：微課程程式全覽

## Slide 5: 主題&計畫擬定：多功能睡眠鐘
導引
問題
你曾有躺著睡不著、半夜睡不好，還是早上睡過頭的經驗嗎？
擁有好的睡眠，可以促進健康，提升生活品質。若是你，會如何
設計一款一覺好眠的多功能睡眠鐘呢？
發揮你的想像力，試著提出睡眠鐘可以具備哪些功能，並繪製心智圖。
註：2~3人一組為原則，合作製作專案。心智圖發想，可在作品自主創意實作前，訪談周遭人的需求或與組員討論，隨時加入新點子。經過探究活動後，請自我評估學會的程式知能，以及課程所剩時間，從心智圖中挑選所發想的點子，設計成睡眠鐘的功能。
時間顯示
多功能睡眠鐘
?
?
?
?
?
?
?
教師引導
小組填寫

## Slide 6: 主題&計畫擬定：多功能睡眠鐘
發揮你的想像力，試著提出睡眠鐘可以具備哪些功能，並繪製心智圖。
註：藍底功能為微課程指定基礎程式，會由老師透過微課程引導教學。
導引
問題
你曾有躺著睡不著、半夜睡不好，還是早上睡過頭的經驗嗎？
擁有好的睡眠，可以促進健康，提升生活品質。若是你，會如何
設計一款一覺好眠的多功能睡眠鐘呢？
教師說明
語音 電子鐘
多功能睡眠鐘
光纖 呼吸燈
智能 開關
學生
idea
學生
idea
學生
idea
學生
idea
學生
idea

## Slide 7: 專案評量表Rubrics
評量向度 | 未達學習目標 | 達學習目標 | 表現優異
程式流程圖填寫 ※能將情境分析(流程圖)轉化為程式流程圖。(個人) | 流程圖填寫未達9成正確率。 | 流程圖填寫達9成以上正確率。 | 流程圖填寫幾乎完全正確。
指定基礎程式編程實測 ※根據程式流程圖與積木使用說明，進行程式編程與實測，解決微課程指定情境問題。(個人) | 程式編程未達9成正確率。 | 程式編程達9成以上正確率。 | 程式編程幾乎完全正確。
自主創意程式編程實測 ※藉由所學知能或積木使用說明，進行程式編程與實測，自創或改良睡眠鐘功能。(小組) | 無法自創/改良，或程式編程錯誤，導致功能無法正常運作。 | 能自創/改良1~2種功能，且編程正確，使功能可以正常運作。 | 能自創/改良3種以上功能，且編程正確，使功能可以正常運作。
作品發表 ※透過口頭報告與實際演示，進行睡眠鐘作品分享。(小組) | 成品功能運作程序口述內容錯誤多，或明顯缺漏，且搭配功能演示不熟練。 | 成品功能運作程序口述內容大致正確，且搭配功能演示大致順暢。 | 成品功能運作程序口述內容精確完整，且搭配功能演示極為順暢。
組內互評 | 組員座號： 貢獻度：1、2、3、4、5 組員座號： 貢獻度：1、2、3、4、5 |  | 
教師說明

## Slide 8: 微課程1 情境主題、目的、評量
(1) 情境主題：語音電子鐘
(2) 學習目的
(3) 評量方式
能夠學習「選擇結構」與「邏輯運算」概念，以及程式積木堆疊方式。將電子鐘目前的時間，正確顯示在OLED上，並能夠設定時間，藉由語音報時與提示該睡覺了。
休息是為了走更長遠的路。我們如何設計一個電子鐘，除了能夠顯示時間，還能夠設定時間，透過語音提醒我們該就寢睡覺呢？
情境問題
語音電子鐘
教師說明
1.程式流程圖填寫(Google簡報-學習筆記)
2.指定基礎程式編程實測(NKNUBLOCK、5012教具)

## Slide 9: 微課程1 情境分析及情境流程圖
(4) 情境分析
(5) 情境流程圖
將目前的時間為時：分，顯示在電子鐘的OLED上。
假定就寢睡覺的時間設定為21：30， 如果時間一到，那麼就會透過語音唸出21時30分，並唸出「該睡覺了」。
註：實測完成後，允許同學們依生活作息，自行修改時間設定，以及更改語音提示。
程式指令
5012電控板
教師引導
師生討論
開始
OLED顯示目前的
時：分
如果目前時間符合
設定時間21：30
那麼就會語音
唸出21時30分
唸出該睡覺了
文字轉語音
21時30分該睡覺了
OLED
時：分

## Slide 10: 微課程1 情境流程圖 → 程式流程圖(學生填空用)
(5) 情境流程圖
(6) 程式流程圖
請在5分鐘內，根據「情境流程圖」的流程順序，思考程式執行的程序，並完成「程式流程圖」填寫。
提早完成的同學，可以根據程式流程圖自行嘗試堆疊程式積木。等待其他同學完成流程圖填寫，老師會和同學們一同檢討填寫內容。
填寫說明
程式開始
OLED畫面清除
提示：若要電子鐘不停運作，需重複幾次?
重
複
次
顯示
開始
OLED顯示目前的
時：分
如果目前時間符合
設定時間21：30
那麼就會語音
唸出21時30分
唸出該睡覺了
個人填寫
程式開始
成立
重
複
次
如果
目前時=21 目前分=30 目前秒=
提示：若要從21：29→30分的瞬間立刻報時，請問秒數要填多少呢?
唸出
唸出
不成立

## Slide 11: 微課程1 情境流程圖 → 程式流程圖(教師用)
程式開始
成立
重
複
次
無限
如果
目前時=21 目前分=30 目前秒=
唸出
唸出
文字轉語音
該睡覺了
不成立
(5) 情境流程圖
(6) 程式流程圖
開始
OLED顯示目前的
時：分
如果目前時間符合
設定時間21：30
那麼就會語音
唸出21時30分
唸出該睡覺了
程式開始
OLED畫面清除
重
複
次
無限
顯示
OLED
目前時
：
目前分
註1：為避免舊資料數值殘留，需先執行OLED畫面清除的程序。為何此處不放在重複無限次中，可在程式編程時，實測探討。
註2：由29分→30分，實質上是29分59秒→30分0秒，因此秒數要填0。
註3：若文字轉語音填語音、目前時填21、目前分填30，可算學生正確。
註解說明
0
註2
文字轉語音
目前時
時
目前分
分
註3
註1
教師參考

## Slide 12
微課程1 先備知能指導─5012WiFi連線
☆IP位置210.70.37.88:40XX
XX是WiFi晶片末2碼
例如：192.168.51.01
末2碼為01， XX請輸入01，以次類推
☆輸入IP後，按「連線」
2
3
☆當步驟2按下「連線」後，
步驟3的連線狀態會由
「尚未連線」變為「已連接」
1
☆步驟1按下「藍鍵」後，
WiFi晶片會亮「藍燈」 。
☆若要斷線，再按一次藍鍵。
教師說明
學生實作

## Slide 13: 微課程1 程式流程圖 vs 積木程式堆疊
(6) 程式流程圖
(7) 積木程式堆疊
個人實作
啟動NKNUBLOCK編輯器，並連線5012教具。
請在15分鐘內，根據「程式流程圖」的流程順序，進行積木程式堆疊(程式編程)，並實測修正，使程式正確運作。
若有不會編程的部分，在流程圖旁會標示 ，請參考後續幾頁的 「程式編程與實測指引」，或是NKNUBLOCK中的「積木使用說明」，請盡量試著自己解決問題，仍有困難再向老師或同學求助。
提早完成的同學，可以參考NKNUBLOCK中的「積木使用說明」，嘗試自創或改良睡眠鐘，但指定基礎程式請保留，勿刪除。
編程說明
提示
程式開始
成立
重
複
次
無限
如果
目前時=21 目前分=30 目前秒=
0
唸出
文字轉語音
目前時
時
目前分
分
唸出
文字轉語音
該睡覺了
不成立
提示3
提示2
程式開始
OLED畫面清除
重
複
次
無限
顯示
OLED
目前時
：
目前分
提示1

## Slide 14: 微課程1 程式編程與實測指引(提示1)
學生自學
or教師說明
☆「偵測」→「目前時間」選擇使用的時間單位→勾選空格→拖曳至程式編輯區。
☆勾選方格，可讓目前時間呈現在舞台區，便於後續程式實測。
2.目前時間積木
1.OLED清除與顯示積木
☆在NKNUBLOCK編輯器中，對黑色程式積木左鍵點擊1下，即可在「積木使用說明」看到編程說明。
目前時
：
目前分

## Slide 15: 微課程1 程式編程與實測指引(提示1)
3.目前時間、標點符號如何結合字串組合積木堆疊
☆先確認需要堆疊的程式積木or文字or數字or標點符號共有幾組，然後疊合字串組合積木，使其產生足夠的空格數。
☆以 為例。
目前時
：
目前分
放入相疊
：
放入相疊
完成OLED顯示
目前時
：
目前分
：
需要3個字串空格
學生自學
or教師說明

## Slide 16: 微課程1 程式編程與實測指引(提示2)
學生自學
or教師說明
1.單向選擇結構(條件判斷積木)
成立
條件式
程式執行
不成立
單向條件判斷積木
2.比較運算(前者等於後者積木)
☆通常與條件判斷積木結合。判斷前者數值是否等於後者數值。
☆以目前時=21 目前分=30 目前秒=0為例，需有個別3組積木。

## Slide 17: 微課程1 程式編程與實測指引(提示2)
積木 | 功能說明
 | 前者條件且後者條件都要符合才成立
 | 前者條件或後者條件其中一個條件符合就成立
學生自學
or教師說明
3.邏輯運算(且、或積木)
☆以21時30分0秒瞬間立刻語音報時為例。
目前時=21、目前分=30、目前秒=0，都要同時成立才能符合條件。
且
且
放入相疊
放入相疊

## Slide 18
微課程1 程式編程與實測指引(提示3)
學生自學
or教師說明
☆須從指令區下方點選添加擴展「文字轉語音」程式積木。使用上須配合電腦、喇叭或耳機。
☆以結合字串組合積木唸出 為例。
目前時
時
目前分
分
1.文字轉語音積木
需要4個字串空格
時
分
時
分
放入相疊

## Slide 19: 微課程1 程式流程圖 vs 積木程式堆疊
(6) 程式流程圖
(7) 積木程式堆疊
學生實作
教師總結

## Slide 20: 微課程1 創意延伸─廣播訊息模組化
程式流程圖
積木程式堆疊
程式開始
廣播訊息
時間顯示
廣播訊息
語音提示
教師可引導學生透過實際程式運作，讓學生覺察語音提示電子鐘，使用「廣播」和「函式」的差異 。
函式有順序性，當執行語音提示會暫停電子鐘在OLED上的讀秒顯示，直到語音提示完畢。而廣播可同時運作多個程式模組，互相不受影響。
教學小撇步
當收到訊息
時間顯示
OLED畫面清除
重
複
無
限
次
OLED顯示
目前時：目前分
當收到訊息
語音提示
成立
如果
目前時=21 目前分=30 目前秒=0
文字轉語音唸出(目前時)時(目前分)分
文字轉語音唸出該睡覺了
重
複
無
限
次
不成立
教師說明
學生實作

## Slide 21: 微課程2 情境主題、目的、評量
(1) 情境主題：光纖呼吸燈
(2) 學習目的
(3) 評量方式
呼吸燈柔和的光線與變化頻率，能夠緩和個人呼吸並有助睡眠。那麼我們該如何設計一個光纖呼吸燈，並融入睡眠鐘的功能中呢？
光纖呼吸燈
能夠學習「變數」、「算術運算」概念，以及程式積木堆疊方式。將呼吸燈的明暗變化模擬成睡眠呼吸的模式，並應用光纖管美化呼吸燈。
1.程式流程圖填寫(Google簡報-學習筆記)
2.指定基礎程式編程實測(NKNUBLOCK、5012教具)
教師說明
情境問題
藍光呼吸燈

## Slide 22: 微課程2 先備知能指導─RGBLED燈條設定
教師說明
學生實作
請實作一個每間隔1秒變換白光→紅光→綠光→藍光→無光的程式。
提早完成的同學，請在NKNUBLOCK編輯器中，對WS2812燈條積木左鍵點擊1下，即可在「積木使用說明」看到其他色光的三原色RGB的混色比例，試試用不同顆燈呈現不同色光。
實作任務
☆可更改為控制其中一顆LED。
☆腳位4。
☆數值範圍0~255，數值越大越亮。
白光 R240 G240 B240
紅光 R240 G0 B0
綠光 R0 G240 B0
藍光 R0 G0 B240
無光 R0 G0 B0
註：數值最大建議使用240，這是為了後續進行混色時，較好透過比例計算所需數值。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
☆ LED色光由紅光R、綠光G、藍光B混合產生。

## Slide 23: 微課程2 情境分析及情境流程圖
(4) 情境分析
(5) 情境流程圖
呼吸燈的明暗變化要根據睡眠呼吸模式模擬，如右圖。
若以藍光為例。啟動呼吸燈後，從無光，然後藍光逐漸變亮(表示吸氣)，藍光再逐漸變暗(表示呼氣)，再來由於呼吸會停頓一下再繼續，所以燈光變化會稍微暫停，再重複變化。
程式指令
5012電控板
教師引導
師生討論
吸氣
呼氣
呼吸暫停
開始
從無光
藍光逐漸變亮
暫停1秒
藍光逐漸變暗
到無光
WS2812燈條

## Slide 24: 微課程2 先備知能指導─變數的概念與應用
教師說明
☆變數(variable)是一個可以改變的數值。例如：空氣品質感測時，PM2.5會隨環境因素而改變，因此程式指令接收到的數值也會跟著變動，所以PM2.5的數值需要以變數表示。
開始
從無光
藍光逐漸變亮
暫停1秒
藍光逐漸變暗
到無光
☆以藍光為例，呼吸燈從無光逐漸變亮，在燈條的程式積木中，藍光數值的變化是1、2、3、4、5......，可知藍光值是變數，且具有每次+1的規律。逐漸變暗亦同，不過是每次-1。
☆懂得變數的基本概念後，請試著依據情境流程圖，轉化為程式流程圖。
教師可引導學生觀察數值變化的規律性，並讓學生說出每次+1或每次-1，而不是老師直接告訴學生答案。
教學小撇步

## Slide 25: 微課程2 情境流程圖 → 程式流程圖(學生填空用)
(5) 情境流程圖
(6) 程式流程圖
請在5分鐘內，根據「情境流程圖」的流程順序，思考程式執行的程序，並完成「程式流程圖」填寫。
提早完成的同學，可以根據程式流程圖自行嘗試堆疊程式積木。等待其他同學完成流程圖填寫，老師會和同學們一同檢討填寫內容。
填寫說明
個人填寫
提示：
1.先以藍光Blue為例，設計流程。
2.完成藍光呼吸燈，學生可自行變換色光。
開始
從無光
藍光逐漸變亮
暫停1秒
藍光逐漸變暗
到無光
程式開始
重
複
次
50
重
複
無
限
次
重
複
次
50
變數B改變
變數B改變
1秒
WS2812燈條
紅 綠 藍
WS2812燈條
紅 綠 藍
建立一個 名稱命名為B
變數B設為

## Slide 26: 微課程2 情境流程圖 → 程式流程圖(教師用)
(5) 情境流程圖
(6) 程式流程圖
開始
從無光
藍光逐漸變亮
暫停1秒
藍光逐漸變暗
到無光
教師參考
註1：以藍光Blue為例，因此名稱命名為B。由於從無光起始，因此B設為0。
註2：逐漸變亮、變暗各以重複50次為例。次數可依個人實際呼吸長短變更，但重複次數必須一致，上限不能超過255。
註3：若等待填暫停，可算學生正確。學生可以根據自己的呼吸，變更等待秒數。
註4：重複次數可自行設定重複幾次或無限次。
註解說明
程式開始
重
複
次
50
重
複
無
限
次
重
複
次
50
變數B改變
變數B改變
1秒
WS2812燈條
紅 綠 藍
B
0
0
WS2812燈條
紅 綠 藍
B
0
0
建立一個 名稱命名為B
變數B設為
註1
變數
0
1
-1
等待
註3
註4
註2

## Slide 27: 微課程2 程式流程圖 vs 積木程式堆疊
(6) 程式流程圖
(7) 積木程式堆疊
個人實作
啟動NKNUBLOCK編輯器，並連線5012教具。
請在15分鐘內，根據「程式流程圖」的流程順序，進行積木程式堆疊(程式編程)，並實測修正，使程式正確運作。
若有不會編程的部分，在流程圖旁會標示 ，請參考後續幾頁的 「程式編程與實測指引」，或是NKNUBLOCK中的「積木使用說明」，請盡量試著自己解決問題，仍有困難再向老師或同學求助。
提早完成的同學，可以參考NKNUBLOCK中的「積木使用說明」，嘗試自創或改良睡眠鐘，但指定基礎程式請保留，勿刪除。
編程說明
提示
提示1
程式開始
重
複
次
50
重
複
無
限
次
重
複
次
50
變數B改變
變數B改變
1秒
等待
WS2812燈條
紅 綠 藍
B
0
0
WS2812燈條
紅 綠 藍
B
0
0
建立一個 名稱命名為B
變數B設為
變數
0
1
-1

## Slide 28: 微課程2 程式編程與實測指引(提示1)
學生自學
or教師說明
1.建立變數積木
☆「變數」→「建立一個變數」輸入變數名稱→變數積木會出現在指令區→確認空格已勾選→依據編程需求拖曳變數積木至程式編輯區。
☆勾選方格，可讓變數值呈現在舞台區，便於後續程式實測。
2.變數積木的使用
☆變數積木有下拉式選單可選擇某一變數。
☆ 表示將變數設定為某數值。
此外，也可放入超音波、光照度、溫濕度等感測器積木，呈現其偵測數值。
☆ 表示將變數增加某數值。
例如：改變1就是+1，若輸入改變-1則會減少1。

## Slide 29: 微課程2 程式流程圖 vs 積木程式堆疊
(6) 程式流程圖
(7) 積木程式堆疊
學生實作
教師總結

## Slide 30: 微課程2 創意延伸─可調光呼吸燈(進階型)
為了使呼吸燈有更多元的色彩變化，因此建立R、G、B三個色光變數，並應用算術運算積木(兩數相乘)，以及參考「積木使用說明」的RGB三原色調色表，計算RGB比例，設計出可調光呼吸燈(8顆LED同色)。
創意延伸
教師說明
學生實作
☆以紫光為例，右表為R60、B60，可算出R：B=1：1，G則為0。以此類推。

## Slide 31: 微課程2 創意延伸─光纖呼吸燈(高階型)
藉由廣播訊息積木分別設定8顆LED燈，使每顆燈能獨立調色，並同時運作。並用函式積木群組化廣播訊息程式，設計出可變換色光的呼吸燈(8顆LED異色) 。
創意延伸
教師說明
學生實作

## Slide 32: 微課程2 創意延伸─光纖呼吸燈(高階型)
原本使用8根壓克力圓棒插入3D列印燈座，可製作出光柱呼吸燈。
改用數條光纖管插入3D列印燈座，再結合LED燈個別程式的調色電控，可製作出造型、色彩多變的光纖呼吸燈。
創意延伸
教師說明
學生實作
教師提供學生不同長度光纖管，例如：15公分、20公分、30公分、40公分、60公分等(不宜過長，會使光纖管中段顏色較淺)。學生開始自由塑型。
光纖管可透過彎曲、打結、交錯等方式塑型。不過為了便於後續拆解再利用，不使用黏著劑或膠帶綑綁。
光纖管兩端可各插入一孔，若兩孔色光不同，可以產生混色的特殊效果。例如：上圖1號燈紅光、8號燈綠光，中間會呈現混色黃光。
光纖呼吸燈完成後，請拍照或攝影。最後，拆解光纖管，給其他班級重複使用。
實作任務

## Slide 33: 微課程3 情境主題、目的、評量
(1) 情境主題：百搭智能開關
(2) 學習目的
(3) 評量方式
完成呼吸燈後，我們該如何設計一個智能開關？藉此控制呼吸燈的啟動與關閉。免得睡著了，無法關閉。
超音波&定時智能開關
以「超音波感測」結合「定時」為例，學生能夠編程程式積木，設計出呼吸燈的超音波感控開關，也可指定時間自動關閉。
藉由微課程已學的程式編程概念與方法，學生能夠思考如何結合開關觸發機制與功能元件，發想出更多睡眠鐘的功能。
1.程式流程圖填寫(Google簡報-學習筆記)
2.指定基礎程式編程實測(NKNUBLOCK、5012教具)
教師說明
情境問題

## Slide 34: 微課程3 先備知能指導─超音波感測
教師說明
學生實作
請實作上圖程式，並用手或平面物品遮擋，觀察變數dist數值的變化。
提早完成的同學，請在NKNUBLOCK編輯器中，對超音波積木左鍵點擊1下，閱讀「積木使用說明」，可進一步了解超音波感測原理，以及編程與應用方式。
實作任務
☆建立一個超音波感測變數，名稱命名為「dist」。
☆腳位數字必須與Trig、Echo插在電控板上的腳位一致。
☆超音波感測器藉由T發出訊號，R接收訊號，讀取與前方障礙物之間的距離(cm)。
R
T
Receiver
Transmitter

## Slide 35: 微課程3 情境分析及情境流程圖
(4) 情境分析
(5) 情境流程圖
假設手掌靠近超音波感測器的距離範圍為0cm<距離<10cm，會自動開啟呼吸燈。
假設手掌靠近超音波感測器的距離範圍為10cm<距離<30cm，會自動關閉呼吸燈。
假設睡著了，定時在22時30分，也會自動關閉呼吸燈。
教師引導
師生討論
開始
如果目前時間符合
設定時間22：30
那麼就會
關閉呼吸燈
如果超音波感測距離
0cm<距離<10cm
那麼就會
開啟呼吸燈
如果超音波感測距離
10cm<距離<30cm
那麼就會
關閉呼吸燈
超音波感測器
30cm
10cm

## Slide 36: 微課程3 情境流程圖 → 程式流程圖(學生填空用)
(6) 程式流程圖
個人填寫
程式開始
成立
重
複
次
WS2812燈條 紅0 綠0 藍0
建立一個 名稱命名為dist
變數dist設為
WS2812燈條 紅0 綠0 藍0
停止
停止
成立
廣播訊息
光纖呼吸燈
成立
不成立
如果
>10 <30
如果
=22 =30
如果
>0 <10
當收到訊息
光纖呼吸燈
不成立
成立
不成立
請在5分鐘內，根據「情境流程圖」的流程順序，思考程式執行的程序，並完成「程式流程圖」填寫。
提早完成的同學，可以根據程式流程圖自行嘗試堆疊程式積木。等待其他同學完成流程圖填寫，老師會和同學們一同檢討填寫內容。
填寫說明
提示：請思考以下三種選項，並擇一
1.全部 (停止智能開關、呼吸燈程式)
2.這個程式 (僅停止智能開關程式)
3.這個物件的其他程式 (僅停止呼吸燈程式)

## Slide 37: 微課程3 情境流程圖 → 程式流程圖(教師用)
(6) 程式流程圖
教師參考
程式開始
重
複
次
無限
WS2812燈條 紅0 綠0 藍0
建立一個 名稱命名為dist
變數dist設為
變數
超音波感測的距離
WS2812燈條 紅0 綠0 藍0
停止
停止
這個物件的其他程式
成立
廣播訊息
光纖呼吸燈
成立
不成立
如果
>10 <30
如果
=22 =30
目前時
目前分
且
如果
>0 <10
dist
dist
且
當收到訊息
光纖呼吸燈
不成立
成立
不成立
註1：距離範圍可自訂調整。當測不出距離時會傳回0，因此設定範圍需大於0。
註2：使用廣播積木，將智能開關機制連結到光纖呼吸燈(請參閱微課程2)。
註3：停止「這個物件的其他程式」指的是關閉「光纖呼吸燈」程式，而「智能開關」程式則持續運作。
註解說明
註2
dist
dist
且
註1
這個物件的其他程式
註3

## Slide 38: 微課程3 程式流程圖 vs 積木程式堆疊
(7) 程式積木堆疊
個人實作
程式開始
成立
重
複
次
無限
WS2812燈條 紅0 綠0 藍0
建立一個 名稱命名為dist
變數dist設為
變數
超音波感測的距離
WS2812燈條 紅0 綠0 藍0
停止
這個物件的其他程式
停止
這個物件的其他程式
成立
廣播訊息
光纖呼吸燈
成立
不成立
如果
>10 <30
如果
=22 =30
目前時
目前分
且
如果
>0 <10
dist
dist
且
dist
dist
且
當收到訊息
光纖呼吸燈
不成立
成立
不成立
提示1
若有不會編程的部分，在流程圖旁會標示 ，請參考後續幾頁的「程式編程與實測指引」，或是NKNUBLOCK中的「積木使用說明」，請盡量試著自己解決問題，仍有困難再求助。
編程說明
提示

## Slide 39: 微課程3 程式編程與實測指引(提示1)
學生自學
or教師說明
1.程式中斷積木
☆停止全部：所有程式都會停止執行。
☆停止這個程式：將這塊積木所在的程式停止執行。其他的程式以及其他角色都繼續執行。
☆停止這個物件的其他程式：除了這塊積木所在的程式以外，其他的程式皆停止。
☆為了要能夠維持智能開關持續運作，才能隨時開或關呼吸燈，因此在程式積木堆疊上，要使用「停止這個物件的其他程式」，僅停止呼吸燈的程式執行，而不會影響其他功能執行。
2.燈條數值歸0全暗
☆由於臨時中斷呼吸燈程式執行，會使燈條色光停留在當下狀態，不會自動熄燈，因此要在「停止這個物件的其他程式」積木之後，堆疊燈條積木並設定R、G、B數值為0，使呼吸燈確實關閉。

## Slide 40: 微課程3 程式流程圖 vs 積木程式堆疊
(6) 程式流程圖
(7) 積木程式堆疊
學生實作
教師總結

## Slide 41: 微課程3 創意延伸─百搭智能開關
元件名稱 | 程式積木 | 腳位
搖桿 |  | D7 A0(搖桿X軸) A1(搖桿Y軸)
溫濕度感測器 |  | D2
光照度感測器 |  | I2C-J2
霍爾感測器 |  | A6
以超音波&定時智能開關為例，在5012教具上，尚有搖桿，以及溫濕度、光照度、霍爾感測器等可應用於製作智能開關，再搭配OLED、燈條、蜂鳴器、8*8LED矩陣、風扇，或是其他外接功能元件，發想出更多的睡眠鐘功能。同學們可參考NKNUBLOCK 的「積木使用說明」，設計出一覺好眠的多功能睡眠鐘。
創意延伸
教師說明
學生實作
註1：變數命名可中或英文自訂，或參考積木使用說明。
註2：運算積木、數值範圍各有不同，請參考「積木使用說明」。
註3：程式積木的腳位需根據教具標示調整，才可使用。
註解說明
註3
註2
註1

## Slide 42: 微課程3 創意延伸─觸發機制&功能元件
元件名稱 | 程式積木 | 腳位
搖桿 |  | D7 A0(搖桿X軸) A1(搖桿Y軸)
溫濕度感測器 |  | D2
光照度感測器 |  | I2C-J2
霍爾感測器(磁力) |  | A6
超音波感測器 |  | A2、A3
教師說明
學生實作
觸發機制
元件名稱 | 程式積木 | 腳位
OLED |  | I2C-J1
燈條 |  | D4
蜂鳴器 |  | D8
8*8LED矩陣 |  | D12、D10、D11
風扇 |  | D13
功能元件
結合

## Slide 43: 自主創意實作
導引
問題
透過3個單元微課程（語音電子鐘、光纖呼吸燈、百搭智能開關）的學習，請運用所學與發揮創意，設計一款一覺好眠的多功能睡眠鐘。（請從課堂第一節的心智圖中挑選發想的點子）
若要向他人推銷創作的睡眠鐘，你會如何簡要介紹呢？每項功能用一個欄位填寫。舉例如下：
功能名稱：光纖呼吸燈
觸發機制：■定時 □搖桿 □溫濕度 □光照度 □霍爾感測 ■超音波 □其他：
功能元件：□OLED ■燈條 □蜂鳴器 □8*8LED矩陣 □風扇 □其他：
功能推銷：這個呼吸鐘透過LED燈漸明漸暗的起伏，有助睡眠前舒緩呼吸，並用光纖管結合LED燈條變化色彩，容易使人放鬆心情。此外，可用手或定時觸發智慧開關，簡單便利。
小組討論
自主實作
功能名稱：
觸發機制：□定時 □搖桿 □溫濕度 □光照度 □霍爾感測 □超音波 □其他：
功能元件：□OLED □燈條 □蜂鳴器 □8*8LED矩陣 □風扇 □其他：
功能推銷：
 | 未達學習目標 | 達學習目標 | 表現優異
自主創意程式 編程實測 | 無法自創/改良，或程式編程錯誤，導致功能無法正常運作。 | 能自創/改良1~2種功能，且編程正確，使功能可以正常運作。 | 能自創/改良3種以上功能，且編程正確，使功能可以正常運作。
教師評量
下一頁還有欄位。填寫後，請自主編程與實測。善用「積木使用說明」，尚有困難再請教老師。

## Slide 44: 自主創意實作
小組討論
自主實作
功能名稱：
觸發機制：□定時 □搖桿 □溫濕度 □光照度 □霍爾感測 □超音波 □其他：
功能元件：□OLED □燈條 □蜂鳴器 □8*8LED矩陣 □風扇 □其他：
功能推銷：
功能名稱：
觸發機制：□定時 □搖桿 □溫濕度 □光照度 □霍爾感測 □超音波 □其他：
功能元件：□OLED □燈條 □蜂鳴器 □8*8LED矩陣 □風扇 □其他：
功能推銷：
功能名稱：
觸發機制：□定時 □搖桿 □溫濕度 □光照度 □霍爾感測 □超音波 □其他：
功能元件：□OLED □燈條 □蜂鳴器 □8*8LED矩陣 □風扇 □其他：
功能推銷：
功能名稱：
觸發機制：□定時 □搖桿 □溫濕度 □光照度 □霍爾感測 □超音波 □其他：
功能元件：□OLED □燈條 □蜂鳴器 □8*8LED矩陣 □風扇 □其他：
功能推銷：
欄位請自行增減。填寫後，請自主編程與實測。善用「積木使用說明」，尚有困難再請教老師。

## Slide 45: 專案分享與評量：多功能睡眠鐘
分享說明
以向他人推銷產品的方式，3分鐘口述+演示小組創作的睡眠鐘。（分享時會做錄影）
 | 未達學習目標 | 達學習目標 | 表現優異
作品 發表 | 成品功能運作程序口述內容錯誤多，或明顯缺漏，且搭配功能演示不熟練。 | 成品功能運作程序口述內容大致正確，且搭配功能演示大致順暢。 | 成品功能運作程序口述內容精確完整，且搭配功能演示極為順暢。
教師評量
同儕回饋
聆聽完同學的推銷分享。若你有足夠的錢，會想購買這個產品嗎？
□1再加油 □2回家考慮 □3不錯會買 □4多買送人 □5瘋狂團購
小組分享
師生回饋
小組分工可以有人專責口述、有人專責演示，或是每人各負責某幾項功能，口述+演示為同一人。
分享重點：1.口述功能名稱、2.口述運作方式(說法請參閱前兩頁填寫的功能推銷)、
3.隨口述內容演示。
練習技巧
組內互評 | 組員座號： 貢獻度：1、2、3、4、5 組員座號： 貢獻度：1、2、3、4、5
組內互評

## Slide 46: 教學影片列表1
影片編號、標題 | 影片連結網址
微課程1語音電子鐘樣例 | https://youtu.be/4KSr_VpvuhI
微課程1-1問題引導、情境分析、程式流程圖 | https://youtu.be/LMk3an7Wj4U
微課程1-2電子鐘時間顯示程式編程 | https://youtu.be/BUI1oVJZY-I
微課程1-3電子鐘語音提示程式編程 | https://youtu.be/nghM3kPDe5c
微課程1-4廣播訊息模組化程式編程 | https://youtu.be/10QfO9iwlp8
微課程2基礎型藍光呼吸燈樣例 | https://youtu.be/90QZ-drRJTE
微課程2高階型光纖呼吸燈樣例 | https://youtu.be/qHygd56JviI
微課程2-1問題引導、情境分析、程式流程圖 | https://youtu.be/Mb2Rrc_Rxuc
微課程2-2基礎型藍光呼吸燈程式編程 | https://youtu.be/MB89soJI3HA
微課程2-3進階型可調光呼吸燈程式編程 | https://youtu.be/eUEvw7g8HDY
微課程2-4高階型光纖呼吸燈程式編程 | https://youtu.be/5rCsSHur5BY
微課程2-5光纖管塑型技巧 | https://youtu.be/LIYdII4MrtI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhAM0uL_UKJ2Ku6lYXOrPW3Qc46-PKlm4
影片網址
教師參考

## Slide 47: 教學影片列表2
影片標題 | 影片連結網址
微課程3超音波與定時智能開關樣例 | https://youtu.be/vicVk5bMgW8
微課程3-1問題引導、情境分析、程式流程圖 | https://youtu.be/uJtQtWltnUs
微課程3-2超音波與定時智能開關程式編程 | https://youtu.be/lx_Y3x2OZY8
微課程3-3百搭智能開關結合功能元件發想 | https://youtu.be/pOR7GxBIRKI
多功能睡眠鐘學生自主創意作品發表樣例 | https://youtu.be/SD-FeP5iVF0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhAM0uL_UKJ2Ku6lYXOrPW3Qc46-PKlm4
影片網址
全教學影片
QR Code
教師參考

## Slide 48: 微課程1 語音電子鐘程式全覽
教師參考

## Slide 49: 微課程2 藍光&可調光呼吸燈程式全覽
教師參考
基礎型藍光呼吸燈
進階型可調光呼吸燈

## Slide 50: 微課程2 高階型光纖呼吸燈程式全覽
教師參考

## Slide 51: 微課程3 百搭智能開關&光纖呼吸燈整合程式全覽
教師參考